Załącznik 1. Implementacja klasy buffer i przykład użycia

Uwaga: ze względu na użycie (dla wygody) stałej __PRETTY_FUNCTION__ (zawierającej nazwę funkcji aktualnie wykonywanej), poniższy kod może nie budować się na kompilatorach innych niż gcc lub clang. W takiej sytuacji najprościej usunąć wszystkie linie kodu, w których powyższa stała jest użyta. Ewentualnie, powinna być też dostępna adekwatna opcja w zależności od kompilatora do wyświetlenia pełnej nazwy funkcji, np. dla MSVC++ będzie to __FUNCSIG__.

#include <iostream>

#include <memory>

class buffer {

// klasa buffer bezpośrednio zarządza pamięcią zmiennej data (new/delete)

std::byte* data;

std::size_t size;

// klasa buffer jedynie pośrednio ma wpływ na pamięć wykorzystywaną przez zmienną label

// to klasa std::string odpowiada za alokację/dealokację pamięci używanej przez label

std::string label;

public:

// konstruktor domyślny

buffer(std::size_t size = 0)

: label("buffer"),

size(size),

data(size ? new std::byte[size] : nullptr) {

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

}

~buffer() {

delete [] data;

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

}

// konstruktor przenoszący

buffer(buffer&& rhs) noexcept

: label(std::move(rhs.label)) { // wywołanie konstruktora przenoszącego std::string

data = rhs.data; // przejmujemy zasób, od tej pory jesteśmy odpowiedzialni za jego zniszczenie

size = rhs.size; // typy proste przenosimy przez kopiowanie

// usunięcie zasobów z obiektu źródłowego pozwoli później na bezpieczne zniszczenie obiektu źródłowego

rhs.data = nullptr;

rhs.size = 0;

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

}

// przenoszący operator przypisania

buffer& operator=(buffer&& rhs) noexcept {

if (this != &rhs) {

label = std::move(rhs.label); // wywołanie przenoszącego operatora przypisania std::string

delete [] data; // niszczymy obecny zasób

data = rhs.data; // przejmujemy zasób z obiektu źródłowego

size = rhs.size; // typy proste przenosimy przez kopiowanie

// usunięcie zasobów z obiektu źródłowego pozwoli później na bezpieczne zniszczenie obiektu źródłowego

rhs.data = nullptr;

rhs.size = 0;

}

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

return *this;

}

// konstruktor kopiujący

buffer(const buffer& rhs)

: label(rhs.label),

size(rhs.size),

data(rhs.size ? new std::byte[rhs.size] : nullptr) {

std::copy(rhs.data, rhs.data + size, data);

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

}

// kopiujący operator przypisania

buffer& operator=(const buffer& rhs) {

if (this != &rhs) {

// kasowanie zasobów i alokacja nowych

if (size != rhs.size) {

delete [] data;

data = nullptr;

size = 0;

// potencjalny std::bad_alloc

data = rhs.size ? new std::byte[rhs.size] : nullptr;

size = rhs.size;

}

std::copy(rhs.data, rhs.data + size, data);

}

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

return *this;

}

friend std::ostream & operator<<(std::ostream &os, const buffer& buf) {

return os << "label: \"" << buf.label << "\", size: " << buf.size << ", data: " << buf.data;

}

};

// metoda wytwórcza

buffer make_buffer(std::size_t size) {

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

auto buf = buffer(size); // zmienna buf to l-wartość

return buf;

}

// przykład źle zaimplementowanej metody wytwórczej

// zwrócowa zostanie jedynie referencje do zniszczonego obiektu b

/*

buffer&& make_buffer(std::size_t size) {

buffer b = buffer(size);

return std::move(b);

}

*/

// bardziej ogólna wersja metody make_buffer

template<class... Args>

buffer make_buffer_generic(Args&&... args) {

std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;

return buffer{std::forward<Args>(args)...};

}

int main()

{

constexpr size_t size = 10u;

std::cout << "1. NRVO - pojedyncze wywołanie konstruktora domyślnego" << std::endl;

buffer b1 = make_buffer(size);

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

std::cout << std::endl << "2. xvalue - konstruktor przenoszący" << std::endl;

buffer b2 = std::move(b1); // po wywołaniu b1 będzie puste

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

std::cout << "b2 => " << b2 << std::endl;

std::cout << std::endl << "3. xvalue - przenoszący operator przypisania" << std::endl;

// przypisanie do istniejącej zmiennej uniemożliwia użycie NRVO

b1 = make_buffer(size);

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

buffer b3;

std::cout << std::endl << "4. perfect forwarding, wywołanie bez parametrów" << std::endl;

// do stworzenia obiektu tymczasowego wybrany zostanie domyślny konstruktor

// obiekt tymczasowy zostanie przeniesiony do b1 (przenoszący operator przypisania)

// przypisanie do istniejącego obiektu (b1) uniemożliwia użycie RVO

b3 = make_buffer_generic();

std::cout << "b3 => " << b3 << std::endl;

std::cout << std::endl << "5. perfect forwarding, wywołanie z parametrem size" << std::endl;

// do stworzenia obiektu tymczasowego wybrany zostanie domyślny konstruktor z parametrem size

// obiekt tymczasowy zostanie przeniesiony do b3 (przenoszący operator przypisania)

// przypisanie do istniejącego obiektu (b3) uniemożliwia użycie RVO

b3 = make_buffer_generic(size);

std::cout << "b3 => " << b3<< std::endl;

std::cout << std::endl << "6. perfect forwarding, parametr b1 jako xvalue" << std::endl;

// do stworzenia obiektu tymczasowego wybrany zostanie konstruktor przenoszący

// po wywołaniu b1 będzie puste

// obiekt tymczasowy zostanie przeniesiony do b2 (przenoszący operator przypisania)

// przypisanie do istniejącego obiektu (b2) uniemożliwia użycie RVO

b2 = make_buffer_generic(std::move(b1));

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

std::cout << "b2 => " << b2 << std::endl;

std::cout << std::endl << "7. perfect forwarding, parametr b2 jako l-wartość" << std::endl;

// do stworzenia obiektu tymczasowego wybrany zostanie konstruktor kopiujący

// obiekt tymczasowy zostanie przeniesiony do b2 (przenoszący operator przypisania)

// przypisanie do b2 uniemożliwia użycie RVO

// po wykonaniu tej operacji b1 będzie miała kopie zasobów z b2

b1 = make_buffer_generic(b2);

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

std::cout << "b2 => " << b2 << std::endl;

std::cout << std::endl << "8. kopiowanie zasobów z b2 do b1 - kopiujący operator przypisania" << std::endl;

// w tym przypadku wywoła się jedynie kopiujący operator przypisania

// po wykonaniu tej operacji b1 będzie miała kopie zasobów z b2

b1 = b2;

std::cout << "b1 => " << b1 << std::endl;

std::cout << "b2 => " << b2 << std::endl;

std::cout << std::endl << "Niszczenie b1, b2, b3" << std::endl;

return 0;

}

Wynik działania powyższego kodu (zbudowanego kompilatorem gcc w wersji 10.3)

$ g++-10 -std=c++17 main.cpp && ./a.out

1. NRVO - pojedyncze wywołanie konstruktora domyślnego

buffer make_buffer(std::size_t)

buffer::buffer(std::size_t)

b1 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092c0

2. xvalue - konstruktor przenoszący

buffer::buffer(buffer&&)

b1 => label: "", size: 0, data: 0

b2 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092c0

3. xvalue - przenoszący operator przypisania

buffer make_buffer(std::size_t)

buffer::buffer(std::size_t)

buffer& buffer::operator=(buffer&&)

buffer::~buffer()

b1 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092e0

buffer::buffer(std::size_t)

4. perfect forwarding, wywołanie bez parametrów

buffer make_buffer_generic(Args&& ...) [with Args = {}]

buffer::buffer(std::size_t)

buffer& buffer::operator=(buffer&&)

buffer::~buffer()

b3 => label: "buffer", size: 0, data: 0

5. perfect forwarding, wywołanie z parametrem size

buffer make_buffer_generic(Args&& ...) [with Args = {const long unsigned int&}]

buffer::buffer(std::size_t)

buffer& buffer::operator=(buffer&&)

buffer::~buffer()

b3 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb909300

6. perfect forwarding, parametr b1 jako xvalue

buffer make_buffer_generic(Args&& ...) [with Args = {buffer}]

buffer::buffer(buffer&&)

buffer& buffer::operator=(buffer&&)

buffer::~buffer()

b1 => label: "", size: 0, data: 0

b2 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092e0

7. perfect forwarding, parametr b2 jako l-wartość

buffer make_buffer_generic(Args&& ...) [with Args = {buffer&}]

buffer::buffer(const buffer&)

buffer& buffer::operator=(buffer&&)

buffer::~buffer()

b1 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092c0

b2 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092e0

8. kopiowanie zasobów z b2 do b1 - kopiujący operator przypisania

buffer& buffer::operator=(const buffer&)

b1 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092c0

b2 => label: "buffer", size: 10, data: 0x5635fb9092e0

Niszczenie b1, b2, b3

buffer::~buffer()

buffer::~buffer()

buffer::~buffer()